## Slide 1
战术网自适应通信调研
姓名：赵旭

## Slide 2
概 要
问题划分
单跳速率自适应
单跳频率选择
多跳速率频率路由选择
多子网同频干扰下频率选择
总结与计划

## Slide 3
问题划分
基本问题分解：
单个子网内（不考虑不同子网同频干扰）
单跳下速率、频率选择
多跳下速率、频率、路由选择
若存在不同子网间同频干扰
频率选择

## Slide 4
单跳速率自适应
单跳下速率自适应：点到点速率自适应（Rate Adaption）
应用：WLAN、蜂窝网、Ad-hoc网
信道质量估计
速率选择
MAC层协议
发送
接收
基本原理：
基本方法：
前向数据
反向反馈
假设频率选择确定

## Slide 5
单跳速率自适应
单跳下速率自适应：点到点速率自适应（Rate Adaption）
Balachandran K , Kadaba S R , Nanda S . Channel quality estimation and rate adaptation for cellular mobile radio[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 1999, 17(7):1244-1256.
文章根据信干噪比作为信道衡量质量，

## Slide 6
单跳速率自适应
单跳下速率自适应：点到点速率自适应（Rate Adaption）
Balachandran K , Kadaba S R , Nanda S . Channel quality estimation and rate adaptation for cellular mobile radio[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 1999, 17(7):1244-1256.

## Slide 7
研究背景
信道质量估计：
衡量标准：信干噪比、信号能量、误符号率、误码率
方法：基于训练序列估计、协方差矩阵特征分解、子空间投影
速率选择：门限选择
经典研究：
自适应反馈通信：Hayes(1968)
Rayleigh衰落信道下的可变速率通信：Cavers(1972):
自适应编码调制：Alamouti (1994)，Goldsmith(1998)
发送端通过反馈信道获得SNR，选择格型编码调制方案
按符号反馈调整
高动态范围要求
＋
难以实际实现
获得理论容量上界
＋

## Slide 8
战术网频谱决策
Spectrum Sharing for Multi-Hop Networking with cognitive radio
解决了问题：
讨论研究了多跳CR网络中的基本理论性能界

## Slide 9
战术网内部频谱共享
不同节点的可用频带集合不同，每个可用频带大小不一致
对于频带m ，一共 个子带
频谱共享与子带划分模型

## Slide 10
战术网内部频谱共享
传输范围和干扰范围
功率传播增益：
假设每个节点传输功率不变
接收门限：
干扰门限：
传输距离：
干扰距离：
调度及干扰约束
每个节点不能利用同一子带传输给多个节点
同一节点不能利用同一子带进行收发
干扰避免约束

## Slide 11
战术网内部频谱共享
路由限制
信道容量的约束

## Slide 12
混合整数非线性规划
CRAHN：

## Slide 13
战术网内部频谱共享
优化问题的构建
给出一系列传输任务（源目的节点对），每一对具有特定的速率要求， 需要找到最优的可用频带划分，传输与接受的子带分配，对于每一数据流多跳的路由，以最小化占用带宽
存在的问题：
1、文章研究的是静态下的频谱资源分配
信道功率传输增益不变
每个节点分配的可用频带不变
可用频带始终可用，不考虑机会型接入
可用频带的子带划分数目不变
2、中心化的决策
需要中心控制节点进行统一决策，与业务模式相关。

## Slide 14
Decentralized Cognitive MAC for Opportunistic Spectrum Access in Ad hoc
研究认知Ad-Hoc 网络下，每个通信节点如何进行分布式无协作感知接入决策
部分感知下感知与接入策略的设计研究
发射接收策略同步的Mac层协议设计

## Slide 15
研究现状：毫米波定向天线组播
毫米波定向天线组播
毫米波使用定向天线克服高路径损耗，以保证数据率
固定扇区的组播方式严重影响系统吞吐量
可调整的波束成形策略
An Incremental Multicast Grouping Scheme for mmWave Networks with Directional Antennas IEEE COMMUNICATIONS LETTERS, 2013
算法
以距离最远的设备作为参考点
调整波束宽度：采用增量搜索，每次波束张角增加10°
迭代直至覆盖所有设备
吞吐量增加28%至79%

## Slide 16
研究背景：相控阵卫星组播
相控阵卫星
相控阵能够灵活调整点波束位置和大小
最大化吞吐量
波束大小
单次覆盖用户数量
功率密度
单次传输速率
非凸NP-hard

## Slide 17
整体综述：认知无线电网络中的资源分配
现状：
无线资源分配技术成为关键
DSA, CR, Opportunistic spectrum access
Radio Resource Allocation Techniques for Efficient Spectrum Access in Cognitive Radio Networks IEEE COMMUNICATION SURVEYS & TUTORIALS 2007
多媒体服务需求
无线网络资源的约束
矛盾

## Slide 18
经典研究：基于部分感知的频谱接入
问题：Ad-Hoc网络频谱机会利用
无中心控制，无控制信道
每个节点在部分感知下独立感知接入
最大化传输速率并且减小与主用户的碰撞
Decentralized Cognitive MAC for Opportunistic Spectrum Access in Ad Hoc Network: A POMDP Framework IEEE JSAC 2007

## Slide 19
经典研究：基于部分感知的频谱接入
模型：部分感知Markov决策过程
29
充分统计量：
决策：
t时隙开始时，状态为j的概率
准则：
收益：

## Slide 20
经典研究：基于部分感知的频谱接入
模型：部分感知Markov决策过程
信道Markov过程变化 （已知）
感知：二元假设检验
虚警概率 ，漏检测概率

## Slide 21
经典研究：基于部分感知的频谱接入
算法：假设无感知错误
接入策略固定，只需决定感知策略
利用更新方程计算当前状态概率分布时的最大收益
得到最优感知策略
问题：状态数随信道数指数增加，计算复杂度太高
定义 ，每个时隙开始时信道的空闲概率
得到次优策略

## Slide 22
经典研究：基于部分感知的频谱接入
算法：假设存在感知错误
优化策略：频谱感知与接入策略 ，最佳感知性能
选取
最佳感知策略选择使得当次接入收益最大
置信概率向量 通过 以及接收端的回应 在收发两端同时更新

## Slide 23
经典研究：基于部分感知的频谱接入
MAC协议：频谱机会不随空间改变
收发双方信道状态一直，只需发端进行频谱感知
最优频谱决策能够保证收发双方信道同步切换
一旦取得初步握手就可以工作
MAC协议：频谱机会随空间改变
收发双方信道状态不一致，需要双方的频谱感知
仍旧能保证双方信道同步切换

## Slide 24
经典研究：基于部分感知的频谱接入
仿真结果：Pu业务特性对算法性能的影响
Pu的业务特性：马尔可夫特性
一个Su
针对规律性越强的业务，
算法性能越好
POMDP利用历史信息提高性能
 | Pu业务到达时间间隔较大，数据包较长
 | Pu业务到达时间间隔较小，数据包较短
 | 等效于独立同分布

## Slide 25
经典研究：基于部分感知的频谱接入
仿真结果：次优策略与最优策略的比较
Pu的业务特性：马尔可夫特性；一个Su
忽略感知误差
信道特性相同时，次优策略性能能够逼近最优

## Slide 26
经典研究：基于部分感知的频谱接入
仿真结果：感知误差对频谱效率的影响
信道噪声与Pu信号高斯假设
基于能量检测频谱感知
随着最大碰撞概率的增加，虚警概率
变小，抓住每一次机会，不惜碰撞
Su频谱利用率随最大碰撞概率增加逼近无感知错误情况
整体频谱利用率因碰撞而减小
optimal：无感知误差

## Slide 27
经典研究：基于部分感知的频谱接入
思考：
多信道选择型MAC协议，目的是为了利用Pu信道
冲突避免型多址接入（RTS/CTS）+信道选择同步更新
先验（Markov）+似然（频谱感知） 充分统计量的后验分布
假设了Pu存在，且工作特性为Markov且模型已知，实际并无Pu
通信收益仅仅依赖于带宽，没有考虑链路质量
没有考虑不同Su之间的干扰

## Slide 28
Decentralized Cognitive MAC for Opportunistic Spectrum Access in Ad hoc
通信节点
信道感知 ，考虑感知错误，信道接入
无协作，独立决策
目标：最大化传输速率并且减小对主用户的干扰
系统模型

## Slide 29
部分感知下感知与接入策略的设计研究：基于POMDP的方法
Decentralized Cognitive MAC for Opportunistic Spectrum Access in Ad hoc
充分统计量：
决策：
t时隙开始时，状态为j的概率
准则：

## Slide 30
部分感知下感知与接入策略的设计研究：基于POMDP的方法
Decentralized Cognitive MAC for Opportunistic Spectrum Access in Ad hoc

## Slide 31
研究现状
存在哪些不足之处：

## Slide 32
战术网内部频谱共享
Dynamic Rate Allocation, Routing, and Spectrum Sharing for Multi-hoping Cognitive Radio Networks
频谱共享
信道集合
Pu信道
保留信道
多跳网络节点组成
接入控制节点、源节点，每个源节点有固定的业务量去传输
Pu 模型；on-off，假设已知

## Slide 33
战术网内部频谱共享
调度循环结构以及Qos需求
Sensing and decision period(SDP): 完美频谱感知，感知中心式或协作式
接入控制节点决定当前数据流： 速率、路由、带宽分配、功率分配
带宽划分：每一个空闲信道可以分为多个子信道，分配给不同的链路（OFDM）
业务需求：